| Содержание Упаковочный лист ----------------------- стр.1 Технические характеристики ---------- стр.1 Подготовка к работе --------------------- стр.2 Описание органов управления --------- стр.4 Дисплей ------------------------------------- стр.5 Основные действия ----------------------- стр.6 Функции OFF-NET и Реверс ----------- стр.7 Работа в режиме «Частота»-------------- стр.8 Режим настройки частоты для режима «Канал» --------------------------- стр.9 Режим настройки функций ------------- стр.10 Радио-рынок Чайка , Места №130 и 13 тел. в Севастополе 8 050 4989540 0692 243034 | Упаковочный лист Наименование Количество Радиостанция 1 шт. Антенна 1 шт. Аккумулятор 1 шт. Зарядное устройство 1 шт. Клипса крепления 1 шт. Панель на разъеме 1 шт. Руководство пользователя 1 шт. Гарантийный талон 1 шт. Технические характеристики Диапазон частот 450-470 МГц Количество каналов 100 каналов Режимы работы С разносом частот и без разноса частот Мощность передатчика 2,5Вт Частотная модуляция F3E Максимальное отклонение частоты ≤± 5КГц Стабильность частоты < -60 Дб Стабильность частоты ± 5 PPM Чувствительность приемника ≤ 0,2 мкВ Радио-рынок Чайка , Места №130 и 13 тел. в Севастополе 8 050 4989540 0692 941510 1 |
| --- | --- |

| Благодарим Вас за покупку УКВ радиостанции Kenwood TK-378G тел. в Севастополе 8 050 4989540 0692 243034 | Широкий выбор недорогих и качественных решений по радиосвязи! Радиостанции KENWOOD MOTOROLA ICOM GPS навигаторы, эхолоты тел. в Севастополе 8 050 4989540 0692 941510 |
| --- | --- |
| Подготовка к работе Установка аккумулятора Аккумулятор не заряжают на заводе, поэтому зарядите аккумулятор перед использованием. Первая зарядка аккумулятора после покупки или длительного хранения (более, чем 2 месяца) не приведет к нормальному заряду. Необходимо повторить циклы зарядки-разрядки два или три раза прежде, чем аккумулятор приобретет нормальный заряд. • Не заряжайте аккумулятор, если он уже полностью заряжен. В противном случае срок использования аккумулятора может значительно сократиться или произойдет повреждение аккумулятора. • После зарядки аккумулятора, отсоедините его от зарядного устройства. • Зарядка более 3 дней уменьшает срок службы аккумулятора. Схема установки аккумулятора: 2 | адиостанция Сервиcная карта без печати недействительна! Сервиcная карта даёт право только на техническое обслуживание изделия , а также бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ , на весь срок действия сервисной карты . Сервис центр может отказать в техническом обслуживании в случаях : Наличие механических повреждений , нарушение сохранности гарантийных пломб Самостоятельный ремонт или изменнение внутреннего устройства Случайные повреждения , дефекты , причинённые владельцем Если изменён , удалён или неразборчив серийный номер Дефекты , вызванные стихийными бедствиями , водой ,пожаром , ударом молнии , неправильной вентиляцией , насекомыми и т.п Неправильное подключение и перепады в электро- или телефон- ной сети Техническое обслуживание не предусматривает ремонт или замену частей в связи с их износом , включая все типы аккумуляторов , блоков питания , антенн , соединительных шнуров , разъёмов и т. п. Транспортировка неисправного изделия производится за счёт клиента . Карта должна быть полностью заполнена. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 С условиями сервисного обслуживания ознакомлен подпись тел. в Севастополе 8 050 4989540 0692 243034 |
| Режим настройки функций Чтобы войти в режим настройки функций, на выключенной радиостанции нажмите и удерживайте кнопку А, не отпуская кнопку А включите радиостанцию. Чтобы переходить по меню настроек используйте кнопки В и С. Чтобы изменять параметры используйте кнопку ТА. Чтобы выйти из режима настроек нажмите любую цифровую кнопку. Название функции Вид на дисплее Описание Монитор Включает кнопку монитор Отключает кнопку монитор Подсветка Нажатие любой клавиши, кроме PTT и MONI активирует подсветку, после 5 сек. без нажатий подсветка выключится Только нажатие LAMP активирует подсветку после 5 сек. без нажатий LAMP подсветка выключится OFF-NET Включает использование OFF-NET отключает использование OFF-NET Реверс Включает использование Реверса Отключает использование Реверса Шумоподавление Включает регулировку шумоподавления | Отключает регулировку шумоподавления Режим работы Частота Позволяет работать в режиме «Частота» Запрещает работу в режиме «Частота» Двойное нажатие D восстановит заводские настройки 10 | Чтобы снять аккумулятор отведите фиксатор от аккумулятора как показано на картинке ниже. Обратите внимание: • Всегда выключают радиостанцию с Ni-MH аккумулятором перед зарядкой. • Зарядка включенной радиостанции может привести к некорректной работе зарядного устройства. • Когда аккумулятор отработает свой ресурс время работы радиостанции резко сократиться, даже при правильной зарядке. В этом случае замените аккумулятор. тел. в Севастополе 8 050 4989540 0692 941510 3 |
| Блокировка клавиатуры Для блокировки клавиатуры нажмите кнопку А и удерживайте в течении 2 сек. на дисплее появится значок - клавиатура заблокирована. Повторите это действие значок исчезнет – клавиатура разблокирована. Работа в режиме «Частота». Радиостанция может работать в режиме «Частота» и «Канал», для переключения между режимами используйте кнопку VFO. Значение частоты в режиме «Частота» может быть введено непосредственно с цифровых кнопок, или скорректировано при помощи «Селектора», кнопок В и С в этом случае значение частоты будет меняться на шаг частоты. Чтобы настроить шаг частоты нажмите кнопку А затем кнопку * , при помощи «Селектора», или кнопок В и С выберите одно значение из 4-х: 5КГц, 10 КГц, 12,5 КГц, 25 КГц. Нажмите любую кнопку для выхода из настройки шага частоты. Для настройки смещения частоты нажмите А затем 7. Появиться значение в МГц на которое будет смещаться частота на передачу. Нажмите ТА чтобы выбрать направление смещения отрицательное или положительное. Используйте цифровые кнопки для ввода значения, или «Селектор» и кнопки В и С для модификации значения. Максимальное значение 15 МГц. Нажмите любую кнопку для выхода из настройки. Если смещение выйдет из диапазона 450-470 МГц, то радиостанция не будет работать на передачу и подаст звуковой сигнал при нажатии PTT. Нажмите ТА для активации режима работы со смещением частоты на дисплее появиться R, повторное нажатие ТА выключит режим работы со смещением частоты на дисплее исчезнет R. Для сканирование частот нажмите SCN. Режим «Частота» может быть отключен в режиме настройки функций. 8 | Дисплей DCS – значок включенного сканирования. R – означает, что текущая частота является частотой приема. В этой части дисплея отображается значение частоты или номер канала. При настройке частоты для канала здесь отображается номер канала. F – индикатор показывает, что радиостанция работает в режиме «Частота» Значок блокировки клавиатуры. Индикатор показывающий уровень входящего сигнала. Уровень заряда аккумулятора. Поверните ручку включения/громкости по часовой стрелке. После первого включения радиостанция войдет в режим работы «Канал» (заводская настройка). 5 |
| Описание органов управления Селектор Ручка включения/громкости Индикатор состояния Дисплей Кнопка сканирования SCN Переключатель режимов VFO ТА переключатель OFF-NET и Реверс. SQL шумоподавление Клавиатура РТТ – кнопка передачи LAMP – подсветка MONI – монитор Разъем гарнитуры Функциональная кнопка А Кнопка увеличения В Кнопка уменьшения С Кнопка удаления D 4 | Режим настройки частоты для режима «Канал» Прежде чем начать работу в режиме «Канал» необходимо задать значение частот по каналам. Возможно задать значение для 100 каналов (00-99). Чтобы войти в режим настройки частоты канала на выключенной радиостанции нажмите и удерживайте кнопку LAMP, удерживая кнопку LAMP включите радиостанцию. Например, Вы хотите задать каналу 03 частоту 455555 МГц. Войдите в режим настройки частоты канала, как сказано выше. При помощи Селектора или кнопок В и С выберите номер канала 03, с клавиатуры наберите 455555, если Вы ошиблись при вводе, нажмите D чтобы удалить последнюю цифру. Затем подождите 5 сек. и радиостанция сохранит настройки в этом случае частота приема и передачи будет совпадать. Возможно задать разную частоту приема и передачи для одного канала. Для этого после ввода частоты в канал 03, как сказано выше, нажмите ТА и задайте частоту передачи например 455000 МГц. В таком случае частота приема будет 455555 МГц, а частота передачи 455000 МГц. Такая настройка может быть полезна для маскировки разговора в эфире между двумя радиостанциями. тел. в Севастополе 8 050 4989540 0692 243034 9 |
| Основные действия Передача Для передачи голосового сообщения, удерживая кнопку РТТ, говорите в микрофон. О работе на передачу свидетельствует красный индикатор. Для получения голосового сообщения отпустите кнопку РТТ. Регулировка уровня громкости Для удобства регулировки громкости нажмите и удерживайте кнопку MONI появится шум – отрегулируйте громкость ручкой регулировки громкости. Переключение между каналами в режиме «Канал» Можно ввести с клавиатуры номер канала 00-99. Можно использовать Селектор и кнопки В и С. Чтобы задать каналу определенную частоту см. Режим настройки частоты канала. Сканирование Нажмите кнопку SCN, на дисплее появится DSC. При сканирование в режиме «Канал» радиостанция проверяет наличие сигнала на каждом канале и останавливается на канале, на котором есть сигнал (входящее голосовое сообщение), через 5 сек. сканирование продолжается. 6 | При сканировании в режиме «Частота» радиостанция сканирует частоту по шагу частоты, который может быть настроен см. Работа в режиме частота. Если на частоте есть сигнал то сканирование останавливается на 5 сек. , затем продолжается дальше. Чтобы изменить направление сканирования используйте Селектор и кнопки В и С. Чтобы остановить сканирование нажмите любую кнопку. Функции OFF-NET и Реверс Эти функции применимы только в режиме “Канал” для каналов с разными частотами приема и передачи. Если в режиме «Канал» нажать ТА появиться значок в этом случае частоты приема и передачи меняются местами. Частота приема становиться частотой передачи, а частота передачи становится частотой приема. Если снова нажать ТА появиться значок в этом случае частота приема становится частотой передачи, а частота передачи, которая была задана каналу отключается и передача ведется без разноса частоты. Нажмите ТА чтобы выйти из использования функций OFF-NET и Реверс. Шумоподавление Нажмите кнопку SQL чтобы войти в настройку уровня шумоподавления. Используйте Селектор и кнопки В и С чтобы настроить необходимый уровень шумоподавления. Внимание! Функции OFF-NET, Реверс, Шумоподавление могут быть доступны если выставлены соответствующие разрешения в режиме настройки функций. 7 |

# Text boxes

Продавец

-------------- подпись

Серийный номер

Изделие

KENWOOD TK-378G

Сервисная карта №

Дата  продажи